# 科研仪器设备询价采购公告

项目概况

(江苏丘陵地区镇江农业科学研究所科研仪器设备) 采购项目的潜在供应商应在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站获取采购文件，并于2020年8月31日17点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：zjaas-czk-2020-002

项目名称：科研仪器设备采购

采购方式：(竞争性谈判 (竞争性磋商 (询价

最高限价（如有）：23200元

采购需求：

| 物品名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| ILA组织分散机+DT-20 tube with rotorststor element (25*) | 1台 | 单机实现分散、混匀、匀浆和球磨效果；不会发生交叉污染； 一次性密闭样品管；无需清洗；操作人员安全保障系数高； 既适用单个样品的处理，也适合处理一系列样品；γ射线灭菌管；可选带穿孔膜盖子的试管；两种容量试管可选，小管处理范围2-15ml，大管处理范围15-50ml；防物料缠绕功能；24V低电压，更安全；试管采用耐化学腐蚀塑料。 |
| 茶叶摇青机 | 2台 | 配摇笼直径60-90cm，长度1-2.5m，容量10-50kg |
| 涡旋振荡器 | 1台 | 旋钮模拟控制、点振、连续、速度600-3200rpm、无插头 |

合同履行期限：合同签订之日起一个月内完成。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次询价采购项目货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）如为非生产厂家参与询价必须具有生产厂家或针对本项目的专项授权书或取得的产品代理证书。

3.本项目的特定资格要求：请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的型号、规格等，所投产品的型号、规格等要与询价文件相符，供应商同时提供有效的营业执照副本复印件（盖章）、法人身份证复印件。本项目报价包括货物运输、服务、税金等所有相关费用。本报价单以最低总价的方法确定成交供应商。

## 三、获取采购文件

时间：2020年8月25日至 2020年8月31日在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站下载获取报价单。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年8月31日17点30分（北京时间），本次询价采购供应商须将报价单及相关材料装入信封中密封，在截止时间前提交采购方。

地点：句容市弘景路1号镇江农科院办公楼206室。

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：   2020年9月1日9点30分（北京时间）

地点：句容市弘景路1号镇江农科院第一会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

## 七、其他补充事宜

先货后款，合同签订后供应商在一个月内将货物运送到采购方江苏丘陵地区镇江农业科学研究所内，货物经验收合格后，开具发票，采购方收到发票后30日内支付合同价款。

本次采购设备保质期自货物验收合格后1年。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称： 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

地    址： 句容市弘景路1号镇江农科院

联系方式： 0511-80978095

## 2.项目联系方式

项目联系人：（张玉军）

电   话： 0511-80978095