江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

葡萄园区连栋钢架大棚建设工程

招

标

书

目   录

1、投标函

2、连栋钢架大棚报价汇总表

3、连栋钢架大棚清单

4、连栋钢架大棚规格及技术要求

5、工程图纸

6、企业营业执照副本复印件

7、法定代表人资格证明书

8、法人授权委托书

9、投标人承诺函

10、企业概况及类似项目的业绩情况介绍

11、产品质量保证书

12、售后服务承诺

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏丘陵地区镇江农业科学研究所葡萄园区连栋钢架大棚建设工程 |
| 2 | 招标人：江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 招标人地址：句容市弘景路1号 |
| 3 | 投标保证金金额：无 |
| 4 | 投标有效期：7天 |
| 5 | 投标文件递交至：镇江市农科院办公室211室 投标截止时间： 2021年 5 月 11 日 （下午17:00） 投标文件接收人： 王老师 联系电话： 0511-80978097 技术咨询联系人： 刘老师 联系电话： 13815160017 |
| 6 | 投标文件正本份数：1 投标文件副本份数：2 |
| 7 | 开标地点： 镇江市农科院第二会议室（句容市弘景路1号） 开标时间：在收到标书（满足三家投标）后，一周内由院方组织开标。 |
| 8 | 签订合同地点：镇江市农科院 |

1、投    标    函

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 ：

(一)根据已收到的江苏丘陵地区镇江农业科学研究所葡萄园区连栋钢架大棚建设工程的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）           总价                ，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二) 我单位保证在收到贵单位发出的开工令后立即开工，并在甲方要求工期内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到   优良      。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

投标日期：

| 2、连栋钢架大棚报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额（元） |
| 1 | 2连栋 | 宽8ｍ×长60米×2栋 | ㎡ | 960 |  |  |
|  | 工程总价 |  | ㎡ | 960 |  |  |
|  |  | 大写： |

3、连栋钢架大棚材料单 栋数：2栋 长度：60M 跨度：8M 间距：1M 序号 目录 规格 数量 单位 单价 总价 备注 1 立柱 50mm×100mm×2.8mm(厚度)×2.5m 48 根 黑管热浸锌 2 下底板 150 mm×150 mm×10mm(厚度)×4孔 48 块 热浸锌 3 中天沟 2mm×4m/275g(镀锌量) 15 根 镀锌板 4 边天沟 2mm×4m/275g(镀锌量) 30 根 镀锌板 5 中托架 2mm 16 个 镀锌板 6 边托架 2mm 32 个 镀锌板 7 中水斗 2mm 2 个 镀锌板 8 边水斗 2mm 4 个 镀锌板 9 拱杆 Φ32×1.8mm(厚度)×4.5m 122 付 热浸锌 10 连接管 Φ38 122 只 热浸锌 11 拉杆 Φ32×1.5 mm(厚度)×5.1m 72 根 热浸锌 12 夹片 2㎜/4孔 245 个 镀锌板 13 压顶簧 Φ32 366 个 镀锌 14 卡槽 4m/根 320 根 0.7mm镀锌板 15 连接片 320 个 镀锌板 16 卡簧 2m/根 800 根 φ2.2不锈钢丝 17 包箍 Φ32 120 个 镀锌板 18 水平横梁 □40×□60×8m 32 根 黑管热浸锌 19 覆膜 15丝 1183 ㎡ 进口PEP利得膜 20 防鸟网 2m（0.86cm×0.86cm) 650 ㎡ 多股尼龙 21 双钩 240 个 镀锌 22 压膜带 5kg/件 4 件 23 天窗薄膜 15丝 220 ㎡ 进口PEP利得膜 24 八字撑 □40×□40×2.5×6m 8 根 热浸锌 25 门头撑 □40×□60×2.5×6m 16 根 热浸锌 26 M字撑 Φ32×5根 28 套 热浸锌 27 端墙斜撑 Φ32 90 根 热浸锌 28 剪刀撑 ♯4X4热镀锌角铁 6 套 热浸锌 29 落水管 Φ110×4m 6 根 PVC 30 弯头 Φ110 6 只 PVC 31 抱箍 Φ110 6 只 PVC 32 天窗管 Φ25×1.5m 122 根 热浸锌 33 24cm双管夹 Φ25×Φ25 244 只 镀锌板 34 压顶簧 Φ25 122 只 镀锌 35 拉杆 Φ25 24 根 热浸锌 36 包固 Φ25 20 只 镀锌板 37 镀锌铁丝 ♯8 1 卷 ♯14 2 卷 38 门 2m×2m 2 扇 钢管带轨道薄膜移门 39 基础 40cm×40cm×60cm 960 ㎡ 混凝土 40 地脚螺丝 48 套 41 连接螺丝 960 ㎡ 42 运费 960 ㎡ 43 安装费 960 ㎡ 44 税收 合计

4、连栋大棚规格及技术要求

1、性能指标：

(1) 抗风荷载：≤0.55KN/m2

(2) 抗雪荷载：≤0.30KN/m2

(3) 最大排雨量：140 mm/h。

2、大棚规格：

（1）屋顶形式：圆拱型。

（2）骨架：热镀锌低碳钢材。

- 温室框架： 跨度8米，开间4米，拱杆间距1米，肩高（天沟高度）

2.5米，顶高约4.5米。

3、大棚的覆盖材料：

（1）顶部：大棚顶部采用进口PEP利得膜覆盖，厚度0.15mm，质保期3年。

（2）四周：大棚四周采用进口PEP利得膜覆盖，厚度0.15mm，质保期3年。

4、大棚的通风系统：

（1）顶部通风：大棚顶部安装通风罩。

（2）四周通风：大棚四周自然通风。

（3）大棚四周、顶部通风口处装防鸟网。

5、16mX60m大棚图纸

6、营业执照税务登记证副本复印件

7、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：      性别：      年龄：       职务：      系         的法定代表人。为江苏丘陵地区镇江农业科学研究所葡萄园区连栋钢架大棚建设工程的施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

投标日期：

8、法人授权委托书

本授权委托书声明：我               系        的法定代表人，现授权委托                           为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加江苏丘陵地区镇江农业科学研究所葡萄园区连栋钢架大棚建设工程的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人        性别：      年龄：      联系电话：

单位：(盖章)

投标单位：(盖法人章)

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

9、投标人承诺函

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所：

我单位收到贵院的招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竟标，愿意完全接受文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位理解并接受贵单位提出的低价中标的主要条件，但不

是唯一的中标条件的定标原则。

3、应标材料在开标、评标、决标的全部过程中，不作任何更改

和变动。

4、我单位如未按要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，

愿意接受处罚。

法定代表人或托代理人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日          期：

10、企业概况及类似项目的业绩情况介绍

11、产品质量保证书

本公司始终坚持以人为本，以科技为先导，以市场为依托，以创新求发展，倡导节能温室大棚新概念，坚持经济实用原则，研制和开发适用各种气候特点的设施工程系列产品。

- 大棚主体保质期3年；

- 大棚及设备常年跟踪服务，终身维修。

备注：下列情况不属于免费保修范围：

A、自行拆卸、改制、改装各移动而造成损坏的；

B、未根据使用说明书进行操作而引起损坏的；

C、由台风、龙卷风、洪涝、地震、战争等不可抗拒损坏的。

投标单位(盖章)：

投 标 日 期：

12、售后服务承诺书

本公司郑重承诺，对所有产品提供终生服务

承诺所选机械产品严格执行国家关于机械产品修理、更换、退货责任等有关法律、法规的规定。

本公司服务控制体系由客户服务部、技术中心、质检部、监理科、计划调度室、市场部共同组成。

专职的售后服务部门---客户服务部，为用户提供售中和售后服务。总部设有专职服务热线电话，提供一周7天、一天24小时服务。

利用遍布全国6个城市的销售服务网络提供最周到、最快捷、最紧密的服务。高素质的员工队伍和国内最大的温室技术开发中心为服务提供了技术支持和有力保障。

为所有用户提供现场技术指导、设备调试和客户培训，客户服务部会一直对工程质量进行跟踪和记录。从施工准备到验收交接和以后的维修培训都备有详细档案，并进行微机化管理，查询快捷、方便。

各办事处设有2名专职服务技术人员，具有优良的设施和能力保证，对用户的服务响应时间在1小时之内，一般12小时之内赶赴现场，负责同客户的售后协调工作，以保证人员技术的先进性和熟练度。市场部并储备有常见易损零备件。服务范围包括本公司温室产品及其配套设备。

服务内容包括：

- 本公司的产品一经售出，即由公司客户服务部马上建立客户服务档案；

- 向用户提供产品技术、使用维护说明书及质量证明文件；

- 按合同要求，对用户进行技术培训；

- 客户服务部在各个市场部设有专门售后服务人员，并配备全套专业维修工具，保证

五年内易损件各备件在项目区的正常供应。在用户需要时，客户服务部人员及时、快速赶赴现场，进行指导、维修技术服务。

- 定期访问用户并做好访问记录，客户服务部的工程巡查制度将保证在雨季或常见易损件损坏周期到来之前对温室进行提前进行维护和维修，确保安全。

- 及时、准确地处理用户意见和函、电信息；

- 建立信息收集渠道，了解用户反应和接受用户意见，为采取纠正措施和改进服务质量提供依据。

其他服务承诺

- 专业技术培训

- 温室大棚及设备使用和维护培训；温室大棚安装完毕时由工程部安装工程师进行培训。

- 设备维修技能提高培训：主要提高温室大棚及常用设备的维护保养和检修技能。

- 服务

我公司为用户提供终身维修服务，对已作工程实行定期回访制度，及时检查掌握工程的使用情况及设备状况，以利于用户更好的使用和生产，创造更好的经济效益。

- 零配件供应

我公司产品零配件供应充足及时，质保期内免费供应，质保期外只收配件成本价。

服务联系方式：

公司总部：

联 系 人：

客服专线：

公司地址：