江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

自动伸缩遮阳大棚建设工程

招

标

文

件

招标人：江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

二○二○年十一月

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

自动伸缩遮阳大棚建设工程招标文件

一、招标人：江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

二、项目名称：自动伸缩遮阳大棚建设工程

三、采购内容：本项目实施地点在句容市镇江市农科院。建设主要内容包括：面积：1584平方，6米/跨*6跨*44米(长度)的热浸镀锌自动伸缩遮阳大棚1座，间距4m，包括独立基础及棚四周防鸟网的安装。详细内容及要求见招标文件项目需求。

本项目预算金额为人民币10.3万元，投标报价超过预算的为无效报价，按照无效响应处理。

四、项目建设周期：20天。

五、招标有关事宜：

（一）开标时间：2020年12月4日上午10:00

（二）开标地点：镇江市农科院第二会议室

（三）授权委托人必须亲自到场递交投标文件。

六、招标双方：

甲方：由招标人和专家组成的评标小组

乙方：各投标人

七、投标申请人的资格

要符合政府采购法第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人身份证明文件及企业营业执照）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.本项目不接受联合体投标

八、投标费用

投标申请人自行承担参加投标的全部费用。

九、投标文件的编制

投标申请人按照本文件要求编制投标文件，包括以下内容（按以下顺序装订成册）：

（1）商务文件

1．投标函

2．报价一览表、详细报价表

3．钢架大棚规格及技术要求

4．法定代表人身份证明书（原件）

5．授权委托书（原件）

（2）资格证明文件

1．投标单位营业执照（复印件加盖公章）

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告）；

3．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人相关信息一览表）；

4．投标人承诺函

5．企业概况及类似项目的业绩情况介绍

6．产品质量保证书

7．售后服务承诺

投标申请人必须按上述顺序将所有资料装订成册，编制成投标文件，在开标时间截止前，提交招标人或招标代理人（投标申请人提供上述投标文件正本一份，副本两份）。

十、投标报价编制要求

投标报价，应包括招标文件所确定的完成葡萄水肥一体化项目所规定的全部工作内容。项目总报价应包含但不限于以下费用（包括完成本项目建设所需的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

十一、投标文件的密封要求：

投标人应将所有投标文件的按正本、副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明 “正本”或“副本”。

所有的封袋上可以写明招标人名称和工程名称及投标人名称并在投标人名称处加盖投标人企业公章。

投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前递交投标文件，逾期送达指定地点的投标文件将被拒绝。

十二、评标

评标、定标办法:本工程采用“经评审的最低投标价法”的评标办法。

评标实施细则：

1．投标文件的合格性审查：由评标委员会审查投标文件是否满足招标文件的所有实质性要求、如有招标文件规定作为废标情形的，作废标处理。

2．由评标委员会评委按照招标文件规定，从审查合格的投标文件报价最低的开始审查。经评审的最低价作为第一中标候选人，次低价作为第二中标候选人，以此类推，直至评审出不低于项目成本的三个中标候选人为止。

3．投标文件有下述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，属重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

①投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

②未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

④投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑤投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

⑥明显不符合技术规范、技术标准的要求；

⑦投标报价超过采购预算的；

⑧不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的。

十三、签订合同、履行合同

开标结果公示后，中标人持《中标通知书》在规定时间内与招标人，依据评标结果和国家有关法律、法规签订合同，中标投标申请人按合同要求履行合同。

（一）、项目需求

（二）、投标文件格式

（一）项目需求

一、概述

此工程为交钥匙工程，由投标方负责自动伸缩遮阳大棚的设计、施工、安装、售后服务等，采购方负责自动伸缩遮阳大棚最终验收工作。

二、施工范围

自动伸缩遮阳大棚施工必须包括以下内容：

面积：1584平方，6米/跨*6跨*44米(长度)的热浸镀锌自动伸缩遮阳大棚1座，间距4m，包括独立基础及棚四周防鸟网的安装。

三、材料及设备技术要求

本工程除满足相应的国家标准及地方等相关要求外，还须满足以下要求：

(一)自动伸缩遮阳大棚

1、自动伸缩遮阳大棚性能指标：

(1) 抗风荷载：≤0.55KN/m2

(2) 抗雪荷载：≤0.30KN/m2

2、自动伸缩遮阳大棚规格：

（1）屋顶形式：平面。

（2）骨架：热镀锌低碳钢材。

- 温室框架：跨度6米，开间4米，立柱高度3.5米，顶高约3.5米。

3、自动伸缩遮阳大棚主要材料结构参数最低要求：

（1）主立柱:采用40×60×2.5mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（2）侧面立柱：采用40×60×2.5mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（3）附立柱：采用φ32X1.5mm热镀锌圆管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（4）中部压杆：采用φ32X1.5mm热镀锌圆管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（5）纵梁：采用60×40×2.5mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（6）水平横梁：采用60×40×2.5mm热镀锌方管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（7）立柱剪刀撑：采用φ32X1.5mm热镀锌圆管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（8）幕边：采用φ22X1.2mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。

（9）推杆：采用Ф32×1.5mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。

（10）斜撑：采用φ32X1.5mm热镀锌圆管，镀锌厚度0.08—0.10mm。

(11)卡槽：采用0.7mm不锈钢防风卡槽, 每根长度4m。

（12）卡簧：采用φ2.2不锈钢丝，每根2m。

(13)八字撑：采用φ48X2.5mm热镀锌圆管, 镀锌厚度0.08—0.10mm。

（14）材料中所有各类型热镀锌管均为整管切割使用，不可有焊接点。

4、自动伸缩遮阳大棚的覆盖材料：

（1）顶部：采用圆丝遮阳网，遮阳率60%，质保期5年。

（2）四周：采用尼龙多股防鸟网，孔距0.8cmX0.8cm，质保期5年。

5．投标人对所提供的产品质保三年（验收合格后开始计算）。

6. 自动伸缩遮阳大棚清单

| 自动伸缩遮阳大棚材料单 |
| --- |
| 跨数：6跨 长度：44M 跨度：6m |
| 序号 | 目录 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 基础 |  | 84 | 桩 |  |
| 2 | 地脚螺丝 | ф12X4 | 84 | 套 |  |
| 3 | 立柱 | 40X60X2.5X3.5m | 84 | 根 | 热浸锌 |
| 4 | 水平梁 | 40X60X2.5X6m | 72 | 根 | 热浸锌 |
| 5 | 纵梁 | 40X60X2.5X4m | 77 | 根 | 热浸锌 |
| 6 | 斜撑 | Φ32X1.5 | 146 | 根 | 热浸锌 |
| 7 | 中部压杆 | Φ32X1.5X6m | 45 | 根 | 热浸锌 |
| 8 | 推杆 | Φ32X1.5 | 99 | 根 | 热浸锌 |
| 9 | 八字撑 | Φ48X2.5X6m | 36 | 根 | 热浸锌 |
| 10 | 剪刀撑 | Φ32X1.5 | 14 | 套 | 热浸锌 |
| 11 | 齿轮齿条 |  | 11 | 套 | 镀锌板 |
| 12 | 推杆连接件 |  | 22 | 只 |  |
| 13 | 幕边 | Φ22X1.2X5m | 83 | 根 | 热浸锌 |
| 14 | 聚酯线 |  | 6 | 卷 | 尼龙 |
| 15 | 吊轮 | 双轮 | 99 | 只 | 镀锌板 |
| 16 | 驱动卡 | Φ32 | 130 | 只 | 铝型材 |
| 17 | 大定位导向卡 | Φ22 | 600 | 只 | 塑料 |
| 18 | 小定位导向卡 | Φ22 | 600 | 只 | 塑料 |
| 19 | 传动轴 | Φ32X2.5X6m | 6 | 根 | 热浸锌 |
| 20 | 焊合接头 |  | 22 | 只 | 热镀锌 |
| 21 | 遮阳网 |  | 1755.6 | ㎡ | 60%圆丝遮阳网 |
| 22 | 边立柱 | Φ32X2.5m | 22 | 根 | 热浸锌 |
| 23 | 卡槽 |  | 300 | 根 | 0.7不锈钢防风 |
| 24 | 卡簧 |  | 600 | 根 | Φ2.2不锈钢丝 |
| 25 | 白色防鸟网 |  | 560 | ㎡ | 尼龙多股丝 |
| 26 | 移门 | 2mX2m | 1 | 套 | 包网 |
| 27 | 铁扎线 | Φ1.2 | 30 | 个 |  |
| 28 | 电机 | 750W | 1 | 台 |  |
| 29 | 电线、控制柜 |  | 1584 | ㎡ | 不锈钢控制柜 |
| 30 | 运费 |  | 1584 | ㎡ |  |
| 31 | 工资 |  | 1584 | ㎡ |  |
| 32 | 税收 |  |  |  |  |
| 33 | 合计 |  |  |  |  |

施工图

图1（大棚平面图）

图2（大棚基础平面图）

（二）投标文件格式

投   标   函

（招标单位）：

(一)根据已收到                  的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币（大写）           总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二) 我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在甲方要求工期内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到   优良      。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

投标日期：

报价一览表

投标人名称：                                  单位：人民币(元)

| 项目名称 | 报 价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 承诺及其他： |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“报价”为投标总价。招标报价采用总承包方式，投标人对本项目应报出最具有竞争力的价格，项目总报价应包含但不限于以下费用（包括完成本项目建设所需的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

3.“建设周期”是指对采购指定完成本建设项目具体时间周期。

4.报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：             （公章）

法定代表人或授权委托人          （签字或盖章）

年   月   日

详细报价表

项目名称：

| 自动伸缩遮阳大棚报价汇总表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额（元） |
| 1 | 1栋 | 宽36ｍ×长44米×1栋 | ㎡ |  |  |  |
|  | 工程总价 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 法定代表人身份证明书

## （原件）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓    名：           身份证号：              系（投标人项目名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日         期：      年    月   日

授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）

的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）     作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （项目名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日    期：     年  月  日

二、资格证明文件

1.投标单位营业执照（复印件加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人相关信息一览表）；

4．投标人承诺函

5．企业概况及类似项目的业绩情况介绍

6．产品质量保证书

7．售后服务承诺

## 投标人相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |
| --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |
| 4 | 成立日期 |  | 5 | 法定代表人 |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 帐号 |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |
| 10 | 从业人数 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |
| （一） | 2017年度财务状况 |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |
| 三 | 投标人其他信息 |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |
| （二） | 公司获得的荣誉及表彰情况 |  |

日期：2020年  月   日

投标人承诺函

江苏丘陵地区镇江农业科学研究所：

我单位收到贵院的招标文件，经仔细阅读和研究，决定参加竟标，愿意完全接受文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求的所有资料，并保证完全真实准确。

2、我单位理解并接受贵单位提出的最低价中标的条件，但不是唯一的中标条件的定标原则。

3、应标材料在开标、评标、决标的全部过程中，不作任何更改

和变动。

4、我单位如未按要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，

愿意接受处罚。

法定代表人或托代理人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日          期：

企业概况及类似项目的业绩情况介绍

产品质量保证书

本公司始终坚持以人为本，以科技为先导，以市场为依托，以创新求发展，倡导节能温室大棚新概念，坚持经济实用原则，研制和开发适用各种气候特点的设施工程系列产品。

- 大棚主体保质期3年；

- 大棚及设备常年跟踪服务，终身维修。

备注：下列情况不属于免费保修范围：

A、自行拆卸、改制、改装各移动而造成损坏的；

B、未根据使用说明书进行操作而引起损坏的；

C、由台风、龙卷风、洪涝、地震、战争等不可抗拒损坏的。

投标单位(盖章)：

投 标 日 期：

售后服务承诺书

本公司郑重承诺，对所有产品提供终生服务

承诺所选机械产品严格执行国家关于机械产品修理、更换、退货责任等有关法律、法规的规定。

本公司服务控制体系由客户服务部、技术中心、质检部、监理科、计划调度室、市场部共同组成。

专职的售后服务部门---客户服务部，为用户提供售中和售后服务。总部设有专职服务热线电话，提供一周7天、一天24小时服务。

利用遍布全国6个城市的销售服务网络提供最周到、最快捷、最紧密的服务。高素质的员工队伍和国内最大的温室技术开发中心为服务提供了技术支持和有力保障。

为所有用户提供现场技术指导、设备调试和客户培训，客户服务部会一直对工程质量进行跟踪和记录。从施工准备到验收交接和以后的维修培训都备有详细档案，并进行微机化管理，查询快捷、方便。

各办事处设有2名专职服务技术人员，具有优良的设施和能力保证，对用户的服务响应时间在1小时之内，一般12小时之内赶赴现场，负责同客户的售后协调工作，以保证人员技术的先进性和熟练度。市场部并储备有常见易损零备件。服务范围包括本公司温室产品及其配套设备。

服务内容包括：

- 本公司的产品一经售出，即由公司客户服务部马上建立客户服务档案；

- 向用户提供产品技术、使用维护说明书及质量证明文件；

- 按合同要求，对用户进行技术培训；

- 客户服务部在各个市场部设有专门售后服务人员，并配备全套专业维修工具，保证

五年内易损件各备件在项目区的正常供应。在用户需要时，客户服务部人员及时、快速赶赴现场，进行指导、维修技术服务。

- 定期访问用户并做好访问记录，客户服务部的工程巡查制度将保证在雨季或常见易损件损坏周期到来之前对温室进行提前进行维护和维修，确保安全。

- 及时、准确地处理用户意见和函、电信息；

- 建立信息收集渠道，了解用户反应和接受用户意见，为采取纠正措施和改进服务质量提供依据。

其他服务承诺

- 专业技术培训

- 温室大棚及设备使用和维护培训；温室大棚安装完毕时由工程部安装工程师进行培训。

- 设备维修技能提高培训：主要提高温室大棚及常用设备的维护保养和检修技能。

- 服务

我公司为用户提供终身维修服务，对已作工程实行定期回访制度，及时检查掌握工程的使用情况及设备状况，以利于用户更好的使用和生产，创造更好的经济效益。

- 零配件供应

我公司产品零配件供应充足及时，质保期内免费供应，质保期外只收配件成本价。

服务联系方式：

公司总部：

联 系 人：

客服专线：

公司地址：