# 生态农业研究室设备询价采购公告

项目概况

生态农业研究室设备 采购项目的潜在供应商应在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站获取采购文件，并于 2020年12月7日 17点0分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：（zjaas-czk-2020-004）

项目名称：生态农业研究室设备

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商询价

预算金额：35000元

采购需求：

| 物品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 履带式多功能田园管理机 | 1 | 外形尺寸：长≥2400mm、宽≥900mm、高≥800mm。 整机重量：≥900KG。发动机转速≥2200转 发动机型号：≥36马力。全铜发电机≥500w。全齿轮变速箱，行走变速箱共有3个前进档，1个后退档和高低速挡。行走速度最快10KM/h。工作速度正常2-3亩/小时。 功能：开沟、施肥、旋耕、回填、除草、打药一体。 开沟宽度：≥300 mm 开沟深度：0-400 mm（可调节）开沟速度：200-400米/小时。 回填宽度：≥1550mm 填埋深度：≥400mm 回填速度：500-1500米/小时。 旋耕宽度：≥1100mm 旋耕深度：0-250mm 旋刀转速：400-600转/分钟。 除草宽度：≥1000mm 除草深度：≥50mm 刀盘转速：400-600转/分钟。 打药系统：打药雾面大小可调节，方向可调节，水箱可装300公斤以上， 打药半径≥5米，≥10个喷头，可单独行动。 操作方式：遥控器，电子遥控套液压系统。遥控器采用工程遥控，机器内的接收器和调节器均被密封处理。 启动方式：电启动。 加大液压油箱。油耗：1-2升/亩。 履带样式：采用橡胶+钢丝+铁骨架合成。机器采用单边1个驱动轮 4个支重轮，1个张紧轮，1个顶轮设计。 |

合同履行期限：合同签订之日起一个月内完成。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次询价采购项目货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

（2）如为非生产厂家参与询价必须具有生产厂家或针对本项目的专项授权书或取得的产品代理证书。

3.本项目的特定资格要求：请供应商严格按项目要求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）；报价时须注明所投产品的型号、规格等，所投产品的型号、规格等要与询价文件相符，供应商同时提供有效的营业执照副本复印件（盖章）、法人身份证复印件(加盖公章)。本项目报价包括货物运输、服务、税金等所有相关费用。本报价单以最低总价的方法确定成交供应商。

## 三、获取采购文件

时间：2020年12月1日至 2020年12月7日在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所网站下载获取报价单。

## 四、响应文件提交

截止时间： 2020年12月7日17点0分（北京时间），本次询价采购供应商须将报价单及相关材料装入信封中密封，在截止时间前提交采购方。

地点：句容市弘景路1号镇江农科院办公楼206室。

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：   2020年12月8日9点0分（北京时间）

地点：句容市弘景路1号镇江农科院第三会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起7个工作日。

## 七、其他补充事宜

先货后款，合同签订后供应商在一个月内将货物运送到采购方江苏丘陵地区镇江农业科学研究所内，货物经验收合格后，开具发票，采购方收到发票后30日内支付合同价款的95%。

本次采购设备保质期自货物验收合格后1年。质保期结束后支付合同价款的5%。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称： 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所

地    址： 句容市弘景路1号镇江农科院

联系方式： 0511-80978095

## 2.项目联系方式

项目联系人：（张玉军）

电   话： 0511-80978095